Bakit PW

# Čistící a ošetřovací prostředek

# pro dřevěné podlahy, ošetřené tvrdým voskovým olejem

- čištění i ošetřování v jednom pracovním kroku

- chrání podlahu před pronikáním nečistot a vlhkosti do struktury dřeva

- obsahuje přírodní rostlinné oleje

#### Popis výrobku

Bakit PW je tekutý čistící a ošetřovací prostředek na bázi přírodních rostlinných olejů. Je vhodný pro parketové a prkenné podlahy v interiéru, které jsou opatřeny tvrdým voskovým olejem Bakit WO.

Bez problémů odstraňuje nečistoty a skvrny, stopy po podrážkách bot. Při pravidelném používání výrobku je povrch podlahy v jednom pracovním kroku ošetřen, vyčištěn a ochráněn pro další provoz.

Bakit PW odpuzuje vodu.

Příprava podkladu

Podlahu zameťte nasucho pomocí smetáku nebo vysajte vysavačem s košťátkem. Volné částice,  jako zrnka písku a nečistot, je nutno z podlahy předem odstranit.

Pokyny pro zpracování

Nádobku Bakit PW před použitím protřepejte. Bakit PW je čistící a ošetřovací koncentrát. Výrobek je nejprve nutno zředit v poměru vhodném pro příslušný způsob použití, viz tabulka.

| Dávkování Bakit PW |
| --- |
| Mírně znečištěná podlaha | 25-50ml | 4-8 uzávěrů nádobky Bakit PW na 5 litrů vody |
| Silně znečištěná podlaha | max. 500ml Bakit PW na 5 litrů vody |

Používejte vlažnou vodu o teplotě ca 20°C a podlahu vytírejte mírně navlhčeným hadrem. Na povrchu podlahy se nesmí vytvářet kaluže.

Bakit PW je určen pro odstraňování nečistot. Pro dosažení co nejlepších výsledků doporučujeme pracovat se dvěma kbelíky.

Hadr, kterým se podlaha vytírá, se v prvním kbelíku vypláchne a následně se pak ve druhém kbelíku připraví pro další vytírání.

Po provedeném čištění je nutno nechat podlahu zcela vyschnout.

Technické údaje

| Teplota zpracování | +15°C až +25°C |
| --- | --- |
| Skladování | skladovat 1 rok, výrobek je citlivý na teploty pod bodem mrazu |

Důležité upozornění

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo nářadí, které by mohlo

poškodit povrch podlahy.

Prosíme, dodržujte rovněž pokyny, uvedené v technických listech 3, 4, 5 a 6.

Spotřeba

1 litr = cca 100 m2

skutečná spotřeba závisí na savosti materiálu podlahy

Nářadí

Mop, stěrka.

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

Balení	číslo výrobku

6 x 1 litr plastové nádoby			51175

Člověk a životní prostředí

Bakit PW není zdraví škodlivý ani nepoškozuje životní prostředí. Prosíme, dodržujte běžná bezpečnostní opatření, která platí pro zacházení s chemikáliemi. Skladujte na místech, kam nemají přístup děti.

Stav

17.01.2012/lo